# ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ЧАЯ И КОФЕ МОДЕЛИ: HKN-PCR06, HKN-PCR10, HKN-PCR16

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления и раздачи кофе и чая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HKN-PCR06 | HKN-PCR10 | HKN-PCR16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 0,95 | 0,95 | 1,6 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Полезная емкость, л | 4 | 6 | 11 |

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Все технические работы следует выполнять после отключения подачи питания.

2. Во время работы корпус устройства становится горячим - не трогайте его руками!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием прибора, в первую очередь необходимо очистить резервуар внутри при помощи неабразивных моющих средств.

2. Установите прибор вертикально на твердой, ровной поверхности.

3. Подключите прибор в розетку с заземлением, в этот момент прибор должен быть в выключенном состоянии.

4. Перед первым использованием рекомендуется проверить, соответствует ли источник питания номинальным характеристикам прибора, указанным в инструкции.

5. Перед включением оборудования необходимо открыть верхнюю крышку бойлера для воды и заполнить резервуар водой.

6. Включите питание.

7. Регулярно удаляйте накипь воды в резервуаре.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Не допускается использовать для очистки слайсера абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

- Тщательно промойте резервуар. Теперь прибор снова готов к использованию.

- Промойте верхнюю крышку прибора, а затем тщательно вытрите ее сухой мягкой тканью.

- Внутренняя часть резервуара выполнена из нержавеющей стали, которую можно чистить при помощи обезжиривающего чистящего средства, нанесенного на губку.

- Чтобы прибор функционировал должным образом, полость в середине основания должна быть свободна от известкового налета. В случае необходимости используйте средства для удаления накипи.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пищевую соду для очистки оборудования, поскольку это может привести к обесцвечиванию прибора и образованию коррозии на металле.